УДК 532.546

М.У.Мурзакматов

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО

УРАВНЕНИЯ МАССОПЕРЕНОСА

Методом конечных элементов приближенно решается пространственная задача переноса загрязнителей в подземных водах в стационарном случае.

Важной проблемой в экологии является контроль за выбросом промышленных, животноводческих и бытовых отходов. Особенно актуальными являются исследования влияния на окружающую среду хвостохранилищ, содержащих химически вредные вещества. Эти проблемы тесно связаны с обеспечением населения  качественно чистой водой. Загрязнители, попадая в подземные воды, приводят к изменению их свойства и состава. При  моделировании миграции подземных вод должны учитываться  еще модели процессов массопереноса.

При изучении фильтрации смешивающихся жидкостей совместно рассматриваются уравнения движения подземных вод и уравнения диффузии и массопереноса. Из баланса массы вещества и основного закона диффузии (закона Фика) получается уравнение переноса загрязнителей (без учета кинетики, изменения плотности и вязкости потока и пористости среды) [1,2]:

(1)

с граничным условием

(2)

где 	С=С(x,y,z) – концентрация диффундирующего вещества; D=D (x,y,z)–коэффициент конвективной диффузии;

– составляющие скорости фильтрации подземных вод;  H=H(x,y,z) – напорная функция; k=k(x,y,z) – коэффициент фильтрации пористой среды; g(x,y,z) – источник загрязняющего вещества;  (с=(с(x,y,z), (с=(с(x,y,z) – заданные функции;  V – область фильтрации подземных вод,  Σ= – ее граница.

Компоненты скорости фильтрации определяются из уравнения движения подземных вод

(x,y,z)  V,	                (3)

(x,y,z)  Σ.					                            (4)

Здесь  f(x,y,z) – функция влияния источников и стоков подземных вод; (=((x,y,z),              (=( (x,y,z) – заданные функции.

Задачи (1),(2) и (3),(4) решаем методом конечных элементов [3,4]. Считая область фильтрации V цилиндрической, разбиваем ее на тетраэдральные элементы и приближенно представим функции  H(x,y,z)  и  C(x,y,z) в виде

(5)

(6)

где   Hj=H(xj ,yj ,zj), Cj=C(xj ,yj ,zj),      Nj(x ,y ,z)=aj+bjx+cjy+djz,  n – число узлов сеточной области.

В задаче  (1), (2) вместо  C(x,y,z)  подставляем функцию  Cn(x,y,z) и применяем обобщенный принцип Галеркина:

(7)

и используем формулу Грина:

Заменяя функцию  Cn(x,y,z)  ее разложением по формуле (6), получаем систему линейных  алгебраических уравнений относительно  Cj :

(8)

где

(9)

.

Функции    vx  ,vy , vz    и   v выражаются через производные функции H(x,y,z), значения которых находятся из системы уравнений [4], получаемой  из задачи (3), (4) по описанной выше процедуре:

(10)

Здесь

(11)

Для одного тетраэдрального элемента с вершинами   i, j, k, l   и базисными функциями    Ns=as+bsx+csy+dsz,  s=i, j, k, l,   коэффициенты систем (8) и (10) имеют вид:

,

.

Для проверки работы алгоритма и программы решена тестовая задача при следующих исходных данных: областью фильтрации является цилиндр V={x2+y2 ( 0.25,     0( z ( 0.4}, который  разбит на две равные части высотой (z=0.2, а по основании ( на 54 треугольных элемента с максимальной длиной сторон (x=(y=0.2, так что область V состоит из 108 треугольных призм с общим числом узлов (вершин) 111. Функции, фигурирующие в задачах (1), (2) и (3), (4), имеют вид: k(x,y,z)=x+y+z+2, D(x,y,z)=2k(x,y,z), W(x,y,z)=(4[2k(x,y,z)(1], G(x,y,z)=(20[D(x,y,z)(1]. Искомыми функциями являются  H(x,y,z)=x2+y2+z2+1,  C(x,y,z)=2H(x,y,z). В табл.1 приведены точные и приближенные значения этих функций, соответствующие первому октанту цилиндра.

Результаты счета свидетельствуют о хорошем согласии погрешности аппроксимации с теоретической оценкой  O((x2+(y2+(z2).

Таблица 1

Точные и приближенные значения функций  H(x,y,z) и C(x,y,z)

| № узлов | Функция H(x,y,z) | Функция C(x,y,z) |
| --- | --- | --- |
|  | Точные значения | Приближенные значения | Точные значения | Приближенные значения |
| 2 | 1.231 | 1.223 | 2.462 | 2.446 |
| 4 | 1.252 | 1.245 | 2.503 | 2.503 |
| 7 | 1.122 | 1.121 | 2.245 | 2.251 |
| 8 | 1.163 | 1.174 | 2.325 | 2.332 |
| 14 | 1.121 | 1.142 | 2.241 | 2.253 |
| 19 | 1.000 | 1.012 | 2.000 | 2.011 |
| 20 | 1.040 | 1.039 | 2.080 | 2.058 |
| 22 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 2.513 |
| 39 | 1.271 | 1.298 | 2.542 | 2.566 |
| 41 | 1.292 | 1.299 | 2.583 | 2.623 |
| 44 | 1.162 | 1.174 | 2.325 | 2.330 |
| 45 | 1.202 | 1.214 | 2.405 | 2.434 |
| 51 | 1.161 | 1.174 | 2.321 | 2.371 |
| 56 | 1.040 | 1.047 | 2.080 | 2.114 |
| 57 | 1.080 | 1.084 | 2.160 | 2.205 |
| 59 | 1.290 | 1.301 | 2.580 | 2.630 |
| 76 | 1.391 | 1.361 | 2.782 | 2.830 |
| 78 | 1.412 | 1.379 | 2.823 | 2.873 |
| 81 | 1.282 | 1.288 | 2.565 | 2.575 |
| 82 | 1.322 | 1.320 | 2.645 | 2.673 |
| 88 | 1.281 | 1.299 | 2.561 | 2.582 |
| 93 | 1.160 | 1.169 | 2.320 | 2.323 |
| 94 | 1.200 | 1.201 | 2.400 | 2.378 |
| 96 | 1.410 | 1.385 | 2.820 | 2.877 |

###### ЛИТЕРАТУРА

- Веригин Н.Н., Шержуков Б.С. Диффузия и массообмен при фильтрации жидкостей в пористых средах. / В кн.: Развитие исследований по теории фильтрации в СССР. (М.: Наука, 1969. (с. 237(313.

- Методы охраны подземных вод от загрязнения и истощения. / Под ред. И.К. Гавич. (М.: Недра, 1985.(320 с.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. (М.: Мир, 1979.(392 с.

- Мурзакматов М.У., Исабеков К.А., Имангазиева К. Краевая задача для пространственной квазистационарной фильтрации //Материалы науч-но(практич. конф., посв. 5(летию образования НГУ. (Нарын, 2001.