# УДК 536.7

# Р.Т. Искаков, В.С. Энгельшт

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ

ВЛАЖНОСТИ НА ГОРЕНИЕ УГЛЕРОДА.

Путем моделирования на IBM PC с использованием программы АСТРА.4/pc исследовано влияние влажности на горение углерода в кислороде и в воздухе при атмосферном давлении. Определены адиабатическая температура горения, полнота сгорания углерода, расход тепла на испарение воды, диссоциацию молекул и нагрев газа.

1. Введение. 	Сжигание влажного и обводненного топлива весьма часто встречается на практике. Так, например, влажными бывают дрова, уголь, твердые бытовые и промышленные отходы, обводненными являются водоугольные суспензии, мазуто-водные суспензии, жидкие горючие отходы и т.д. В некоторых случаях влага специально вводится в топливо для повышения полноты сгорания за счет снижения температуры горения.

В работе [1] экспериментально и на основе термодинамического анализа показано, что добавка воды к мазуту приводит к снижению температуры горения и уменьшению токсичных выбросов.

В работе [2] проведен термодинамический анализ сжигания угля при различном проценте влажности: 1% (обезвоженный уголь), 19% (естественная влажность), 40% (водоугольная суспензия). Показано, что адиабатическая температура при увеличении влажности в указанном диапазоне уменьшается на 150о и существенно сокращается концентрация токсичных выбросов.

В работе [3] приводится информация об устойчивом горении жидких горючих отходов. Как показывает опыт, жидкие горючие отходы при их сжигании в камерах с небольшими потерями тепла в окружающую среду могут устойчиво гореть при расчетной адиабатической температуре Tад(1600К, при этом влажность топлива может достигать 70% и более.

В работе [4] проведен термодинамический анализ влияния влажности на горение водорода в кислороде и в воздухе при атмосферном давлении. Определены адиабатическая температура горения, полнота сгорания водорода, расход тепла на испарение воды, диссоциацию молекул и нагрев газа. Показано, что адиабатическая температура при горении водорода в кислороде и в воздухе уменьшается незначительно при возрастании влажности топлива от 0 до 70%. При влажности (90% адиабатическая температура равняется Тад(1500К. Также показано, что коэффициент использования топлива при горении водорода в кислороде равен около 70% для сухого водорода и возрастает с увеличением влажности до (100% при влажности 90(95%. А коэффициент использования топлива при горении водорода в воздухе близок к 100% при любой влажности. КПД нагрева газа при горении водорода в кислороде минимален для сухого водорода и равен (=56%, он максимален (=75% при влажности 90%. При горении водорода в воздухе КПД нагрева газа значительно выше и составляет (=96% для сухого водорода и сравнительно медленно уменьшается до (=77% при влажности 92%. Относительная мощность нагрева газа при горении влажного водорода в кислороде и в воздухе уменьшается с увеличением влажности от 100% для сухого водорода до (70% при влажности 90%.

В данной работе исследуется горение влажного углерода. При переработке некоторых веществ, например, галогеноуглеводородов образуется сажа как побочный продукт и гарнисаж из нее в аппаратуре, ухудшая ее работу. Периодически сажу необходимо сжигать. Условие сжигания должны быть экологически безопасными, т.е. без образования токсичных выбросов. Наиболее важное применение углерода – это уголь в котлах электростанций. Правда природный уголь содержит в большем или меньшем количестве минеральные компоненты. Однако и без учета этих компонентов подобные исследования представляют интерес. Кроме того, углерод является основным компонентом твердых бытовых и промышленных отходов, и подобные исследования интересны в связи с изучением огневой переработки твердых бытовых и промышленных отходов.

2. Метод исследования. Термодинамический анализ процесса горения основан на использовании универсального программного  комплекса АСТРА.4/pc, в основу алгоритма которого положен принцип максимума энтропии [5]. Формулировка задачи термодинамического моделирования требует назначить  два условия  равновесия  изучаемой системы с окружающей средой. Для описания самой системы, как материального объекта, необходимо знать  лишь содержание образующих ее химических элементов и энтальпий образования, входящих в систему веществ.

Для термодинамического анализа горения углерода задавали исходный стехиометрический состав, углерод + кислород или углерод + воздух с различной влажностью углерода, при общем давлении 1 атм, причем количество кислорода ( до полного окисления углерода (С) в углекислый газ (СО2).

По программе АСТРА.4/рс вычислялась адиабатическая температура сгорания и состав продуктов горения топливной смеси путем задания энтальпии смеси I=0. В качестве примера  приведем результаты расчета при горении углерода с влажностью топлива 13,04%.

Исходный состав смеси: 12%С, 32%O2, 1,8%H2O.

Брутто – формула рабочего тела (моль/кг): С = 21,8141; O = 45,8513; Н = 4,36313.

Из расчета получено Тад  = 3162 К и состав компонентов, (моль/кг): H2O = 1,0368;

H2=0,1941; O2 = 5,1729; CO2 = 8.9003; CO = 12.914; H = 0.6378; O = 2.4899; OH = 1.2626; H2O2 = 0,000009177; HO2 = 0,00092364; CHO = 0.000016486; CHO2 = 0.00001554.

Итоговую реакцию на основе исходного состава и продуктов горения можно записать в мольных долях:  21,8141C+21,8349O2+2,1814H2O(ж)=1,0368H2O+0,1941H2+5,1729O2+ +8.9003CO2+12.914CO+0.6378H+2.4899O+1.2626OH+0,000009177H2O2+

+0,00092364HO2+0.000016486CHO+0.00001554CHO2.

Как видно из реакции, не весь углерод сгорел до CO2, т.е. наблюдается неполнота использования топлива. Вода испарилась полностью. В результате диссоциации и побочных химических реакций образовались атомарные водород и кислород OH, H2O2, HO2, CHO, CHO2. Зная теплоты образования указанных соединений и теплоту испарения воды, можно вычислить на основе этой реакции реальную теплоту сгорания, затраты на испарение воды и диссоциацию. Приняты следующие теплоты образования при стандартной температуре (Т=298,15К), кДж/моль [6]: H2= 0; O2= 0; H2O(ж)=-286,5; H2O(г)=-241,8; (Hисп=+44,9; N2=0; O=+249,13; H=+217,8; NO=+90,3; NO2=+33; N2O=+81,600; OH=+38,9; H2O2=-136,02; HO2=+2,09; CHO=+42; CHO2=-213; CO2=- 393.15; CO=-110.4.

Максимальная теплота сгорания в указанном примере расчета

qг мах = 21,8141(C) ( 393,15 = 8574,60 кДж.

Реальная теплота сгорания (экзотермические реакции)

qг = 8.9003(CO2) ( 393,15 + 12,914(CO) ( 110,4 + 0,000009177(H2O2) ( 136,02 +

+ 0.00001554(CHO2) ( 213= 4924,86 кДж.

Теплота испарения qисп = 2,18(H2O(ж)) ( 44,9 = 97,88 кДж.

Теплота диссоциации (эндотермические реакции)

qдис=2,4899(О)(249,13+1,2626(ОН)(38,9+0,6378(Н)(217,8+0,00092364(HO2) (2,09 +

+ 0.000016486(CHO) ( 42 = 808,34 кДж.

В целом баланс энергии можно записать как qг = qисп + qдис + qнаг,

qнаг – это количество тепла, ушедшее на нагрев газа от исходной температуры Т=300К до Тад=3162 K. Отсюда, qнаг = qг - qисп - qдис = 4017,69 кДж.

Далее, можно вычислить полноту использования топлива (=qг/qгмах = 57,43%.

Представляет интерес КПД использования топлива (=qнаг/qгмах=46,86%, а также относительная мощность нагрева газа при использовании топлива (=qнаг/qнагmax=94,57%, где qнагmax = 4248,26 кДж - максимальное значение теплоты нагрева газа в исследуемом диапазоне влажности (при W1=60%).

3.Результаты расчета.

а) Горение влажного углерода в кислороде.

Исходная смесь задавалась в весовых процентах при стехиометрическом соотношении углерода и кислорода: 12%С + 32%O2 + х%H2O(ж).

В табл.1 приведены исходный и конечный состав продуктов горения в молях при адиабатической температуре. W1 – влажность топлива – углерода, W2 – влажность всей смеси, включая кислород.

Табл.1

| x, % | 0 | 1,8 | 4,8 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, % | 0,00 | 13,04 | 28,57 | 60,00 | 66,67 | 75,00 | 80,00 | 83,33 | 84,62 |
| W2, % | 0,00 | 3,93 | 9,84 | 29,03 | 35,29 | 45,00 | 52,17 | 57,69 | 60,00 |
| Исход-ный состав | C | 22,71 | 21,81 | 20,47 | 16,11 | 14,69 | 12,49 | 10,86 | 9,61 | 9,08 |
|  | O2 | 22,71 | 21,81 | 20,47 | 16,11 | 14,69 | 12,49 | 10,86 | 9,61 | 9,08 |
|  | H2Oж | 0,00 | 2,18 | 5,46 | 16,11 | 19,59 | 24,98 | 28,96 | 32,03 | 33,29 |
| Тад, К | 3282 | 3162 | 3038 | 2673 | 2529 | 2231 | 1906 | 1593 | 1455 |
| Конечный состав | H2O | 0,0000 | 1,0368 | 3,6876 | 14,5830 | 18,4640 | 24,5330 | 28,8600 | 32,0130 | 33,3020 |
|  | H2 | 0,0000 | 0,1941 | 0,5095 | 0,7705 | 0,6359 | 0,2999 | 0,0783 | 0,0095 | 0,0022 |
|  | O2 | 5,7285 | 5,1729 | 4,4381 | 2,1179 | 1,4059 | 0,4806 | 0,1003 | 0,0172 | 0,0102 |
|  | CO2 | 7,5706 | 8,9003 | 10,0470 | 11,9070 | 12,0700 | 11,7140 | 10,7360 | 9,5980 | 9,0812 |
|  | CO | 15,1360 | 12,9140 | 10,4260 | 4,2073 | 2,6221 | 0,7750 | 0,1239 | 0,0085 | 0,0014 |
|  | H | 0,0000 | 0,6378 | 0,7307 | 0,2680 | 0,1372 | 0,0227 | 0,0015 | 0,000032 | 0,000003 |
|  | O | 3,7221 | 2,4899 | 1,5646 | 0,2784 | 0,1191 | 0,0141 | 0,00063 | 0,000011 | 0,000001 |
|  | OH | 0,0000 | 1,2626 | 1,7936 | 1,2543 | 0,8460 | 0,2693 | 0,0447 | 0,004065 | 0,001135 |
|  | H2O2 | 0,0000 | 9,1776E-06 | 2,5166E-05 | 3,6169E-05 | 2,7631E-05 | 1,0323E-05 | 1,9616E-06 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | HO2 | 0,0000 | 9,2364E-04 | 1,2603E-03 | 6,9339E-04 | 4,0674E-04 | 8,9901E-05 | 8,9078E-06 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | CHO | 0,0000 | 1,6486E-05 | 1,6889E-05 | 3,5583E-06 | 1,3484E-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | CHO2 | 0,0000 | 1,5540E-05 | 2,1402E-05 | 1,1467E-05 | 6,6024E-06 | 1,3875E-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

На основании данных табл.1 проведены расчеты энергетических величин, которые приведены в табл.2. Результаты также представлены на рис.1, 2.

Табл.2

| x , % | 0 | 1,8 | 4,8 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, % | 0,00 | 13,04 | 28,57 | 60,00 | 66,67 | 75,00 | 80,00 | 83,33 | 84,62 |
| W2, % | 0,00 | 3,93 | 9,84 | 29,03 | 35,29 | 45,00 | 52,17 | 57,69 | 60,00 |
| Тад, К | 3282 | 3162 | 3038 | 2673 | 2529 | 2231 | 1906 | 1593 | 1455 |
| qг, кДж | 4647,61 | 4924,86 | 5102,63 | 5142,18 | 5034,57 | 4688,79 | 4235,68 | 3775,18 | 3569,90 |
| qисп, кДж | 0,00 | 97,88 | 245,15 | 723,34 | 879,59 | 1121,60 | 1300,30 | 1438,15 | 1494,72 |
| qдис, кДж | 926,76 | 808,34 | 617,26 | 170,58 | 93,46 | 18,78 | 2,16 | 0,17 | 0,04 |
| qнаг, кДж | 3720,85 | 4017,69 | 4240,22 | 4248,26 | 4061,52 | 3548,41 | 2933,22 | 2336,86 | 2075,14 |
| qгмах, кДж | 8924,51 | 8574,60 | 8047,78 | 6333,65 | 5775,37 | 4910,44 | 4269,61 | 3778,17 | 3569,80 |
| (=qг/qгмах, % | 52,08 | 57,43 | 63,40 | 81,19 | 87,17 | 95,49 | 99,21 | 99,92 | 100,00 |
| qисп/qг, % | 0,00 | 1,99 | 4,80 | 14,07 | 17,47 | 23,92 | 30,70 | 38,09 | 41,87 |
| qдис/qг, % | 19,94 | 16,42 | 12,10 | 3,32 | 1,86 | 0,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| qнаг/qг, % | 80,06 | 81,59 | 83,10 | 82,62 | 80,67 | 75,68 | 69,25 | 61,90 | 58,13 |
| (=qнаг/qгмах, % | 41,69 | 46,86 | 52,69 | 67,07 | 70,32 | 72,26 | 68,70 | 61,85 | 58,13 |
| (= qнаг/qнагmax, % | 87,59 | 94,57 | 99,81 | 100,00 | 95,60 | 83,53 | 69,05 | 55,01 | 48,85 |

Из табл. 1,2 и рис.1,2 видно следующее:

Адиабатическая температура при горении сухого углерода в кислороде максимальна (Тад=3282 К), и постепенно уменьшается с увеличением влажности топлива до Тад=2670 К при влажности W1=60%. При дальнейшем увеличении влажности адиабатическая температура снижается более резко, и составляет Тад=1455 К, при влажности топлива W1 порядка 85%. Согласно [3], эта температура достаточна для устойчивого горения обводненного топлива.

Концентрации продуктов диссоциации (О, Н, ОН, СНО, HO2) и побочных химических реакций (H2O2, CHO2) немонотонно изменяется с увеличением влажности. Концентрация всех указанных веществ за исключением атомарного кислорода имеет максимальное значение в диапазоне W1=30(60%. Концентрации компонентов H2O2, HO2, СНО, CHO2 ничтожно малы во всем диапазоне влажности топлива. Концентрация остальных компонентов (Н, О, ОН) быстро убывает с увеличением влажности более 60%. Концентрация атомарного кислорода (О) максимальна при нулевой влажности топлива и убывает с увеличением влажности. Именно этот компонент (О) обусловливает основные затраты на диссоциацию, которые также максимальны при W1=0% и составляют (20%.

Полнота сгорания углерода также зависит от температуры, она минимальна для сухого топлива и увеличивается с возрастанием влажности. В связи с этим коэффициент использования топлива (=qг/qгмах, равный отношению реальной теплоты сгорания qг, к максимальной qгмах при полном сгорании углерода (теплотворная способность топлива), оказывается наименьшим для сухого углерода и возрастает с увеличением влажности. Он изменяется от 50% для сухого углерода до 100% при максимальной влажности.

Доля тепла, затрачиваемая на испарение воды, как и следовало ожидать, возрастает с увеличением влажности топлива и достигает qисп/qг = 42% при W1 =  85%.

Доля количества тепла, выделившееся при реакции горения и пошедшее на нагрев газа qнаг/qг , вначале медленно увеличивается от 80% при нулевой влажности до 83% при влажности 24%, далее начинает медленно уменьшатся с увеличением влажности и составляет примерно 58% при максимальной влажности W1=85%.

КПД нагрева газа (=qнаг/qгмах зависит от тепловых потерь на диссоциацию молекул и испарение воды, а также полноты сгорания углерода. КПД возрастает от 41,7% до 72,3% при изменении влажности топлива – углерода от 0 до 75% за счет увеличения полноты сгорания углерода qг/qгмах от 52% при нулевой влажности до 95% при влажности 75%, а также за счет уменьшения затрат на диссоциацию qдис/qг от 20% при нулевой влажности до ( 0,5% при влажности 75%. Далее КПД нагрева газа уменьшается до 58% при влажности ( 85% из-за затрат энергии на испарение воды. Таким образом, для данной топливной смеси, с точки зрения максимального КПД нагрева газа, оптимальной является влажность топлива 75%, что соответствует влажности топливной смеси, включая кислород, 45%.

Относительная мощность нагрева газа (= qнаг/qнагmax, где qнагmax – максимальное значение теплоты нагрева при влажности равной 60%, сначала увеличивается от 88% при нулевой влажности до 100% при влажности 60%, далее начинает уменьшается с увеличением влажности. При влажности W1=75%, оптимальной для КПД (72%), относительная мощность составляет 83,5%.

b) Горение влажного углерода в воздухе.

Исходная смесь задавалась в весовых процентах при стехиометрическом соотношении углерода и воздуха: 12%С + 32%O2 + 104,6%N2 + x%H2O(ж).

В табл.3 приведены исходный и конечный состав продуктов горения в молях при адиабатической температуре. W1 – влажность топлива – углерода, W2 – влажность всей смеси, включая воздух.

На основании данных табл.3 проведены расчеты энергетических величин, которые приведены в табл.4. Результаты также представлены на рис.3, 4.

Из табл. 3,4 и рис.3,4 видно следующее:

Адиабатическая температура при горении сухого углерода в кислороде максимальна (Тад=2130 К), и постепенно уменьшается с увеличением влажности топлива до Тад=1730 К при W1=60%. При дальнейшем увеличении влажности адиабатическая температура снижается более резко, и составляет Тад=1500 К, при влажности топлива W1 порядка 70%. Согласно [3], эта температура достаточна для устойчивого горения обводненного топлива.

Концентрации продуктов диссоциации (О, Н, ОН, HO2) имеют максимальное значение при горении углерода с влажностью W1=13(30%, но ничтожно малы по сравнению с горением углерода в кислороде и не превышают 0,25%. Концентрация токсичных компонентов NO, NO2, N2O убывает с увеличением влажности топлива. Для сухого углерода в воздухе концентрация NO(0,05 моль/кг превышает уровень ПДК, она становится ниже уровня ПДК при влажности около 50%.

Полнота сгорания углерода (=qг/qгмах достигает 96(100%.

Доля тепла, затрачиваемая на испарение воды, как и следовало ожидать, возрастает с увеличением влажности топлива и достигает qисп/qг = 23% при W1 = 75%.

Доля количества тепла, выделившаяся при реакции горения и пошедшее на нагрев газа qнаг/qг медленно уменьшается от (100% до 77% при изменении влажности W1 от 0 до 75%.

КПД нагрева газа (=qнаг/qгмах постепенно уменьшается от 96% до 77%, при изменении влажности топлива – углерода от 0 до 75%.

Относительная мощность нагрева газа (=qнаг/qнагmax также уменьшается постепенно от 100% при нулевой влажности, до 66% при влажности топлива W1=75%

Табл.3

| x, % | 0 | 1,8 | 4,8 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, % | 0,00 | 13,04 | 28,57 | 60,00 | 66,67 | 71,43 | 75,00 |
| W2, % | 0,00 | 1,04 | 2,71 | 9,47 | 12,24 | 14,85 | 17,31 |
| Исходный состав | C | 5,81 | 5,75 | 5,65 | 5,26 | 5,10 | 4,95 | 4,80 |
|  | O2 | 5,81 | 5,75 | 5,65 | 5,26 | 5,10 | 4,95 | 4,80 |
|  | N2 | 26,57 | 26,29 | 25,85 | 24,05 | 23,32 | 22,62 | 21,97 |
|  | H2Oж | 0,00 | 0,58 | 1,50 | 5,26 | 6,80 | 8,25 | 9,60 |
| Тад, К | 2130 | 2086 | 2016 | 1728 | 1610 | 1502 | 1402 |
| Конечный состав | H2O | 0,0000 | 0,5617 | 1,4886 | 5,2502 | 6,7929 | 8,2422 | 9,6067 |
|  | H2 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0099 | 0,0065 | 0,0032 | 0,0013 | 0,0004 |
|  | O2 | 0,1349 | 0,1089 | 0,0776 | 0,0162 | 0,0086 | 0,0056 | 0,0046 |
|  | N2 | 26,5400 | 26,2700 | 25,8300 | 24,0460 | 23,3110 | 22,6190 | 21,9670 |
|  | CO2 | 5,4964 | 5,4978 | 5,4800 | 5,2355 | 5,0900 | 4,9440 | 4,8029 |
|  | CO | 0,312260 | 0,250670 | 0,170910 | 0,022845 | 0,007390 | 0,001973 | 0,000429 |
|  | H | 0,0000 | 1,1821E-03 | 1,0132E-03 | 9,0270E-05 | 2,0393E-05 | 3,8161E-06 | 0,0000 |
|  | O | 3,5828E-03 | 2,3808E-03 | 1,2127E-03 | 4,4776E-05 | 9,0191E-06 | 1,8580E-06 | 0,0000 |
|  | OH | 0,000000 | 0,014709 | 0,015935 | 0,004049 | 0,001725 | 0,000711 | 0,000290 |
|  | NO | 0,049887 | 0,039973 | 0,027865 | 0,004942 | 0,002229 | 0,001081 | 0,000574 |
|  | HO2 | 0,0000 | 2,8346E-06 | 2,7459E-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | NO2 | 9,9601E-06 | 7,6315E-06 | 4,9896E-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | N2O | 2,8452E-06 | 2,2657E-06 | 1,5647E-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Табл.4

| X, % | 0,0 | 1,8 | 4,8 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, % | 0,00 | 13,04 | 28,57 | 60,00 | 66,67 | 71,43 | 75,00 |
| W2, % | 0,00 | 1,04 | 2,71 | 9,47 | 12,24 | 14,85 | 17,31 |
| Тад, К | 2130 | 2086 | 2016 | 1728 | 1610 | 1502 | 1402 |
| qг, кДж | 2196,55 | 2189,93 | 2173,30 | 2062,00 | 2001,95 | 1943,95 | 1887,12 |
| qисп, кДж | 0,00 | 25,82 | 67,35 | 237,00 | 305,32 | 370,43 | 431,04 |
| qдис, кДж | 5,42 | 5,04 | 3,60 | 0,60 | 0,27 | 0,12 | 0,06 |
| qнаг, кДж | 2191,13 | 2159,07 | 2103,00 | 1825,00 | 1700,31 | 1556,10 | 1456,06 |
| qгмах, кДж | 2280,27 | 2260,61 | 2221,30 | 2067,97 | 2005,07 | 1946,09 | 1887,12 |
| (=qг/qгмах, % | 96,33 | 96,87 | 97,84 | 99,71 | 99,84 | 99,89 | 100,00 |
| qисп/qг, % | 0,00 | 1,18 | 3,10 | 11,49 | 15,25 | 19,06 | 22,84 |
| qдис/qг, % | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| qнаг/qг, % | 99,75 | 98,59 | 96,77 | 88,51 | 84,93 | 80,05 | 77,16 |
| (=qнаг/qгмах, % | 96,09 | 95,51 | 94,67 | 88,25 | 84,80 | 79,96 | 77,16 |
| (= qнаг/qнагmax, % | 100,00 | 98,54 | 95,98 | 83,29 | 77,60 | 71,02 | 66,45 |

Выводы. Термодинамический анализ горения влажного углерода выявил следующие особенности:

1. Адиабатическая температура при горении углерода в кислороде уменьшается постепенно при возрастании влажности топлива от 0 до 60% (Тад=3282(2673К). При влажности (85% она равна Тад=1455К. Адиабатическая температура при горении углерода в воздухе также уменьшается незначительно при возрастании влажности топлива от 0 до 60% (Тад=2130(1728К). При влажности равной 75% она равно Тад=1402К.

2. Коэффициент использования топлива при горении углерода в кислороде равен около 50% для сухого углерода и возрастает с увеличением влажности до (100% при влажности 80(85%. Коэффициент использования топлива при горении углерода в воздухе близок к 100% при любой влажности.

3. КПД нагрева газа при горении углерода в кислороде минимален для сухого углерода и равен (=42%, он максимален (=72% при влажности 75%. При горении углерода в воздухе КПД нагрева газа значительно выше и составляет (=96% для сухого топлива и сравнительно медленно уменьшается до (=77% при влажности 75%.

4. Относительная мощность нагрева газа при горении влажного углерода в кислороде сначала возрастает от 88% при нулевой влажности до 100% при влажности топлива 60%, затем постепенно уменьшается до 49% при максимальной влажности 85%. При горении углерода в воздухе относительная мощность уменьшается с увеличением влажности от 100% для сухого углерода до (66% при влажности 75%.

5. Концентрация токсичных примесей NO и СО при горении углерода быстро снижается с увеличением влажности топлива.

ЛИТЕРАТУРА

- Маймеков З.К. Физико-химические основы использования газо-жидкостных потоков при оптимизации процессов сжигания топлива и рекарбонизации водно-солевых систем. Автореферат… докт.техн.наук, Шымкент, 1994. ( 45 с.

- Энгельшт В.С., Десятков Г.А., Ларькина Л.Т. Состав продуктов сгорания бурого угля месторождения Кара-Кече. Теплообмен в парогенераторах. Материалы всесоюзной конференции, июнь, 1988 г., Новосибирск, 1988. с.247-252.

- Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. М.:Химия, 1990. ( 304 с.

- Искаков Р.Т., Энгельшт В.С. Термодинамический анализ влияния влажности на горение водорода. Известия НАН КР, 2002, № 4, -Бишкек, 2002.

- Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий  при высоких температурах. (ASTRA. 4/PC) Версия 1:09, Октябрь 1993, Описание применения. Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, Кафедра "Программное обеспечение ЭВМ и информационная технология", Центр Программных Систем МГТУ им.Н.Э.Баумана. Москва, 1993. ( 43 с.

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание: В 4-х т./Л.В.Гурвич, И.В.Вейц, В.А.Медведев и др. - М.:Наука, 1982.

# Text boxes

qнаг

qг

Тад(2

qгмах

qдис

qисп

Рис.1 Компоненты энергетического баланса при горении влажного углерода

в кислороде (кДж на кг топливной смеси) и адиабатическая температура Тад К

как функции влажности W1. Давление Р=1атм.

(=qнаг/qгмах

(=qг/qгмах

qнаг/qг

Тад(0,03

(= qнаг/qнагmax

qдис/qг

qисп/qг

Рис.2 Процентные доли энергетического баланса при горении влажного

углерода в кислороде как функции влажности W1. Давление Р=1атм.

Рис.3 Компоненты энергетического баланса при горении влажного углерода

в воздухе (кДж на кг топливной смеси) и адиабатическая температура Тад К как функции влажности W1. Давление Р=1атм.

qгмах

Тад

qг

qнаг

qдис(100

qисп

qдис(100

Тад

qнаг

qг

qгмах

Рис.3 Компоненты энергетического баланса при горении влажного углеродав воздухе (кДж на кг топливной смеси) и адиабатическая температура Тад К как функции влажности W1. Давление Р=1атм.

qисп

qнаг/qг

(= qнаг/qнагmax

(=qнаг/qгмах

(=qг/qгмах

Тад(0,05

qдис/qг

Рис.4 Процентные доли энергетического баланса при горении влажного углерода в воздухе как функции влажности W1. Давление Р=1атм.

qисп/qг