УДК 532.546

Ж.М.Мамыров

г. Каракол, ИГУ им. К. Тыныстанова

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ К РАСЧЁТУ СКВАЖИНЫ В БЕЗНАПОРНОМ ПОТОКЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

Решается задача по определению уровня грунтовых вод в прискважинной зоне при работе одиночной скважины в безнапорном водоносном горизонте

Гидрогеологические расчеты скважин являются основой для выбора наиболее рациональной схемы их расположения при устройстве водозаборов, дренажей, водопонизительных сооружений и т.д. Формулы для гидрогеологических расчетов скважины в идеализированных моделях движения подземных вод приведены в [1, 2].

При откачке из скважины в грунтовых водах со свободной поверхностью следует учитывать вертикальные составляющие скорости фильтрации, поскольку в результате понижения уровня воды происходит уменьшение мощности водоносного пласта, особенно вблизи скважины. При этом скорость снижения уровня при заданном расходе определяется в основном водопроводимостью и водоотдачей пород при их осушении.

Пусть в безнапорном неоднородном водоносном пласте действует совершенная скважина диаметром 2rc. Расход скважины q считаем постоянным. Для таких условий требуется определить уровень грунтовых вод H  (или понижение уровня S) в любой точке водоносного пласта с координатой r (в том числе в самой скважине, когда r=rc) в любой момент времени t.

Задача о притоке к скважине в безнапорном потоке должна решаться на основе уравнения

, 	                 	(1)

где  H(r,t) –УГВ,    z - вертикальная координата.

Уравнение (1) описывает как установившееся, так и неустановившееся движение, что определяется граничными условиями. В частности,   для неограниченного пласта выводится следующее условие на свободной поверхности [2]:

, 		         		(2)

где ( - водоотдача или недостаток насыщения.

Для неустановившегося движения решение уравнения (1) применительно к расчету скважины при условии (2) рассматривалось в работах Н.Боултона и В.К.Беляковой [3, 4]. Однако из-за трудности решения это условие задавалось ими не на движущейся свободной поверхности, а на  первоначальной.

Если исходить из предпосылки о постоянстве горизонтальных составляющих скоростей фильтрации по глубине, то уравнение (1) переходит в уравнение Буссинеска, в котором автоматически учитывается граничное условие (2).

Рассмотрим численное решение одномерного уравнения Буссинеска для осесимметрического потока:

,                	 (3)

rc < r < R ,  t > 0,

с начально-граничными условиями

H(r,0)=He ,         rc < r < R ,             2(rk(H-b) = - q , r=rc , t > 0.

H(R,t)=He ,        t > 0,

Здесь k=k(r) –коэффициент фильтрации; b=b(r) – поверхность

водоупора; He – начальный УГВ до откачки; R- радиус влияния

скважины.

Рис. 1  Схематичное изображение прискважинной  зоны потока грунтовых вод.

Сделав в задаче (3) замену переменных: r*=lnr, q*=q/2(, перепишем ее в виде (для удобства записи звездочки опущены):

( e2r            (4)

H (eR,0 )=He ,      H (eR,t )=He ,      t >0 ,

k(H-b)  = - q ,   r=e ,    t > 0.	       (5)

Задачу (4), (5) решаем вариационно-разностным методом [5].

Заменяя производную по времени разностным отношением, получаем уравнение:

,		(6)

где                                                                        (

P= k (H-b),         Q = ( e2r / (,      ( = ( e2r H / (+e2rf ,

(

H=H (r, tj) ,        H = H (r, tj-1) ,         j=1,2,…         (7)

Решение уравнения (6) с краевыми условиями (5) равносильно нахождению функции, минимизирующей функционал

J (H)= .	  	 (8)

Выбрав линейные функции

в качестве  базисных, представим искомую функцию в виде

H ( r, tj ) = (1Hi+1+(2Hi , ri ( r( ri+1 ,   i=0,1,2,,…,n-1,                  	 (9)

где Hi – значение искомой функции в точке r = ri.

Подставляя функцию (9) в формулу (8), из необходимого условия минимума функционала (J(H)/(Hi =0 (i=1,2,…,n-1) получим систему уравнений

aiHi-1  - biHi + ciHi+1 + di = 0  ,  i=1,2,3,…,n-1,                        	         (10)

где

(11)

К вычислению интегралов в равенствах (11) можно применять различные квадратурные формулы. В частности, применение формулы трапеций приводит к следующим равенствам:

(12)

Для получения аналога левого краевого условия решаем     уравнение

(J(H)/( H0 =0.

Имеем

-b0H0 + c0H1 + d0 = 0 ,                                            (13)

где

Система (10) решается методом прогонки. Представив искомое решение в виде

Hi=(iHi+1+(i ,        i=0,1,2,...,n-1,    	  	                  	         (14)

получаем формулы для прогоночных коэффициентов

(15)

(0  и  (0     находятся из  уравнений (13) и (14) при i=0:

(0  = c0 / b0   ,       (0 = d0  / b0 ,                                          	          (16)

а Hn находится из правого краевого условия

Hn=He .                       (17)

Полученные по формулам (10)-(17) значения   Hi (i=0,1,2,…,n)                                 подставляются в функцию P  вместо H и процедура счета выполняется до выполнения условия

(

max (Hi   - Hi (< (,

где ( > 0 – заданное число. После выполнения этого неравенства значения

H(xi ,tj ) используются в качестве начального условия для временного слоя tj+1.

По изложенной методике решена задача о неустановившемся притоке грунтовых вод к центральной совершенной скважине, работающей с постоянным дебитом q =4000 м3/сут в однородной пористой среде, круговой в плане (радиус R). На отрезке r ( rc ( R интегрируется уравнение (3) при следующих исходных данных:

He =250 м;     k =5 м/сут;   (=0.05;    R=2500 м;

f = 0 м/сут;     rc=0.1 м;          (t=3 сут

В табл. 1 приведены понижения УГВ, полученные путем решения уравнения (3) (в числителе) и вычисленные по формуле [1, стр.180]

где   R=1.5,   a = kHср/( 				(18)

Понижения УГВ в прискважинной зоне, м

Таблица 1

| t | Расстояние от скважины, r |
| --- | --- |
|  | rc | 50 м | 100 м | 150 м | 500 м | 1000 м |
| 3 сут | 1.10 4.14 | 0.63 0.97 | 0.37 0.62 | 0.21 0.42 | 0.12 0.00 | 0.00 0.00 |
| 15 сут | 3.09 4.55 | 1.87 1.38 | 1.54 1.03 | 1.13 0.82 | 0.60 0.21 | 0.27 0.00 |
| 30 сут | 3.80 4.73 | 2.32 1.56 | 2.07 1.21 | 1.35 1.00 | 0.74 0.39 | 0.33 0.04 |
| 60 сут | 4.00 4.90 | 2.61 1.74 | 2.36 1.38 | 2.03 1.18 | 1.52 0.56 | 0.57 0.21 |

Формула (18) получена при решении линеаризованного уравнения Буссинеска. Величина Hср означает некоторую среднюю мощность водоносного пласта в течении всего периода откачки. Эта величина должна устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалось наибольшее совпадение приближенного решения (18) с решением уравнения Буссинеска. Для расчетов притока воды к скважинам в пластах, имеющих большую площадь распространения, обычно принимают H ср ( (0.7-0.8)He . В данном случае наиболее подходящим оказалось значение  H ср ( He  м.

ЛИТЕРАТУРА

    - Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов.– М.:Недра.1969.-367с.

    - Полубаринова–Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод.                                   -М.:Наука,1977.-664 с.

    - Белякова В.К. Неустановившийся  приток  грунтовых вод к скважинам. // Прикл. мат. и мех. 20,  № 1, 1956, с. 109-115.

    - Boulton  N. The Drawdown of the water – table under nonsteady conditions near a pumped well  in a unconfined formation. // Proc.  Inst. Civil Engrs, 1954, № 3  pp. 564-579.

    - Джаныбеков Ч. Математическое моделирование движения грунтовых   вод в многослойных средах.-Фрунзе: Илим, 1982.-280 с.

# Text boxes

## H

Hl

H0

b=b(x)

## R

rc