УДК 533.9

Р.Р.Мамутов, М.К.Боромбаев

ЫГУ им. К.Тыныстанова

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

В данной работе приведены результаты исследований коронного разряда на электростатическом двигателе. Изучены частота вращения ротора и статические и мощностные характеристики разряда.  Оценён КПД двигателя.

Введение. Принцип действия диэлектрического (электростатического) двигателя основан на так называемом кулоновском взаимодействии электрических зарядов и поляризации диэлектриков в электрическом поле. Образовавшиеся в воздухе положительные ионы отталкиваются от положительного электрода статора, устремляются к отрицательно заряжённой поверхности диэлектрического ротора и оседают, закрепляются на ней. То же самое происходит и с отрицательными зарядами  около отрицательного электрода. В результате имеем под положительным электродом закрепившиеся на поверхности ротора положительные ионы, а под отрицательным – отрицательные. Между электродами статора и ротора возникают кулоновские силы отталкивания F, которые и приводят ротор во вращение. Через некоторое время после того, как ротор начал вращаться, часть его поверхности с положительными ионами оказывается под отрицательным электродом, а другая часть – под положительным. Происходит перезаряд поверхности. Силы отталкивания продолжают действовать на ротор. При работе электростатического двигателя вырабатывается озон [1].

В [2] показано что электростатический двигатель работает на основе коронного разряда. Отметим, что если электростатический двигатель работает на переменном токе тогда между ротором и статором может и возникать и барьерный разряд [3].

В данной работе изучается коронный разряд атмосферного давления на электростатическом двигателе при постоянном напряжении.  Определены частоты вращения ротора. Исследованы статические вольт-амперные характеристики (ВАХ)  разряда и КПД двигателя.

1. Экспериментальная установка и методы измерений. Ротор сверху покрыт тонкой диэлектрической плёнкой и с внешней стороны установлены два или более электродов, рис.1.а). Устройство представляет собой простейший конденсатор, ёмкость которого тем больше, чем тоньше диэлектрическая плёнка. Двигатель работает как на переменном, так и на постоянном токе. Вид сверху устройства показан на рис.1.б.

а)                                                                                   б)

Рис.1. Коронный разряд на электростатическом двигателе.

а) 1 – диэлектрическая плёнка, 2 – электроды, 3 – ротор.

б) вид сверху: 1 – металлический цилиндр, 2 – диэлектрик, 3 – разряд.

Частота вращения ротора определяется следующим образом: на ротор устанавливается зеркальце, которое отражает лучи от источника света на фотоэлемент. На фотоэлементе вырабатывается ЭДС, фиксируемое на осциллографе и таким образом зная время развёртки осциллографа определяется частота вращения ротора.

Электрическая схема регистрации осциллограмм приведена на рис.2.

Рис.2. Электрическая схема измерений. Т1 – лабораторный автотрансформатор РН, Т2 - ТГ1020КУ-2 – высоковольтный трансформатор,

D – диодный мост, Rш – 492 Ом, Кd = R1/R2 = 840 – коэффициент делителя напряжения, Д – электростатический двигатель.

Осциллограммы тока I(t) и напряжения U(t) регистрируются синхронно на двулучевом осциллографе С1-83. Кривые тока и напряжения на электростатическом двигателе имеют пульсирующий вид. Интервалы времени на осциллограммах, соответствующие началам возрастания токов разбиваются на 50-60 одинаковых зон. По известным максимумам напряжений проводится калибровка напряжения по оси ординат, затем определяется цена одного деления, с её учётом составляется шкала напряжения. Мгновенные значения тока и напряжения пересчитывались по формулам:

I(t) = Uосц(t) / Rш , Uосц(t) – напряжение, регистрируемое осциллографом на шунте;

U(t) = (( R1 + R2 ) / R2)U2осц(t) – напряжение, регистрируемое осциллографом на R2.

Снятые типичные  осциллограммы тока и напряжения I(t) и U(t)показаны на  рис.3. и рис.4., соответственно.

Рис.3. Осциллограмма                             Рис.4. Осциллограмма

тока I(t) и напряженияU(t,)                                тока I(t) и напряженияU(t,)

при Uэф=14,3кВ (при                                          при Uэф=14,3кВ (при прину

вращении ротора).                                             дительной остановке ротора).

Обработка осциллограмм I(t) и U(t):

Из осциллограмм тока I(t) и напряжения U(t) вычисляются следующие величины:

Средний ток :    Iср  =  ;

Эффективные значения тока:  Iэф = ()1/2;

Эффективные значения напряжения:     Uэф = ()1/2;

Полная мощность:    N = Iэф Uэф;

Активная мощность:    Wакт = ;

Реактивная мощность:    Np =  .

При вычислениях интеграл заменяется суммой, например:  Iср = .

2. Результаты и анализ измерений:

2.1 Частота вращения ротора. При подаче достаточно высокого напряжения разряд с электродов идёт на поверхность, при этом на плёнку оседают заряды. Заряды на поверхности плёнки имеют тот же знак, что и данный электрод. Поэтому между электродами и зарядами возникают кулоновские силы отталкивания, которые приводят во вращение ротор. Чем больше напряжение питания, тем больше величина тока и тем больше скорость вращения ротора (цилиндра) [4].

На рис.5. представлена зависимость частоты автовращения ротора от приложенного напряжения. Из графика видна практически линейная зависимость частоты от напряжения. При увеличении напряжения увеличивается количество осевших на диэлектрик ротора зарядов, что приводит к росту кулоновского взаимодействия и соответственно увеличению частоты вращения ротора. Это с одной стороны, с другой стороны, с увеличением напряжения увеличивается действие электрического ветра, которое должно уменьшать частоту вращения ротора [2], поэтому этот вопрос остаётся открытым.

Рис.5. Зависимость частоты вращения диэлектрика

от приложенного напряжения.

Из осциллограмм тока и напряжения, как при автовращении, так и при принудительной остановке ротора видно, что ток разряда идёт при нарастании напряжения, и практически равен нулю, когда пик пульсации напряжения достигает максимального значения (см. рис.3 и 4). Для объяснения этого явления нужно будет питать установку высоко стабилизированным (постоянным) и сильно пульсирующим напряжением, и выяснить будет ли ток при постоянном напряжении, и будет ли значение тока больше при питании сильно пульсирующем напряжении.

2.2 Статические характеристики разряда. ВАХ данной установки при автовращении и принудительной остановке ротора показана на рис.6. Видно, что ток при автовращении ротора при Uэф = 14,3кВ примерно в 4 раза больше тока, чем при его принудительной становке. Значение тока Iполн при автовращении ротора, определяется как сумма значений поверхностного тока Iпов и тока конвекции Iкон. Поверхностный ток Iпов диэлектрика на роторе связан с образованием проводящей плёнки на его поверхности, которая обусловлена оседанием молекулярных и ионных зарядов газовой среды. Ток конвекции Iкон  представляет собой перенос заряда в единицу времени движущимся диэлектриком на роторе.

Таким образом, при принудительной остановке ротора, ток конвекции Iкон равен нулю, и остаётся только поверхностный ток Iпов. Разность токов при автовращении и принудительной остановке ротора определит ток конвекции Iкон :      Iкон  = Iполн - Iпов.

Рис.6. ВАХ коронного разряда на электростатическом двигателе при постоянном напряжении

Значения Iкон  при различных выходных напряжениях занесены в таблицу №1.

Таблица №1

| № | Uэф, кВ | Iкон, мА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14,3 | 0,3 |
| 2 | 13 | 0,13 |
| 3 | 11,7 | 0,11 |
| 4 | 10,4 | 0,028 |
| 5 | 9,1 | 0,014 |

2.3 Мощностные характеристики разряда. Значения мощностей разряда приведены на рис.7. и рис.8.

Из рис. 7, 8 видно, что помимо активной мощности есть присутствие значительной реактивной, хотя питание идет достаточно сглаженным постоянным напряжением. Это связано с присутствием переменной составляющей напряжения.

| Рис.7. Зависимость мощностей коронного разряда от приложенного напряжения при автовращении ротора. | Рис.8. Зависимость мощностей коронного разряда от приложенного напряжения при принудительной остановке ротора. |
| --- | --- |

2.4. КПД двигателя. Важнейшей характеристикой электростатического двигателя является его КПД.

Ротор двигателя разгоняется до тех пор, пока электростатические силы и силы трения в подшипниках и трения о воздух не уравновесятся [2]. При малых изменениях частоты вращения ротора, сопротивлением о воздух можно пренебречь. Тогда, фиксируя малые изменения частоты вращения ротора, после того как ротор разгонится до максимального значения и разряд выключается, за некоторый промежуток времени Дt, можно вычислить мощность на валу: Wвал=;

где m – масса ротора (60 г); R – радиус цилиндра ротора (3,75 см); Дн – изменение частоты вращения ротора.

По ней находим КПД двигателя (рис. 9):      з=.

Рис.9. Зависимость КПД двигателя от приложенного напряжения.

Из рисунка видно, что КПД имеет тенденцию к насыщению, однако ее поведение не совсем понятно и требует дальнейшего исследования.

Выводы.

- Определена частота ротора, при автовращении.

- По осциллограммам тока и напряжения рассчитана ВАХ коронного разряда на электростатическом двигателе; полный, поверхностный и конвекционный токи; активная, полная и реактивная мощности.

- Определен и рассчитан КПД электростатического двигателя.

ЛИТЕРАТУРА

- Пасынков В., Окунев Ю.  Что же изобретено?  // Техника  молодёжи, №12, 1983, с.42.

- Токарев А.В., Юданов В.А.  Электростатический двигатель. –Бишкек: КРСУ, 2003,  -с  .7.

- Боромбаев М.К., Мамутов Р.Р., Адырбеков А.Т. Электростатический двигатель при постоянном напряжении. Образование через науку. Материалы международного научно-технического симпозиума. Т.1. –Бишкек: КТУ. 2004, -с. 277-280.

- Журавлев О.А., Шепеленко А.А. Однородный поверхностный разряд в воздухе атмосферного давления. / Тезисы докладов VII конференции по физике газового разряда. – Самара: СГАУ, -1994, -с.78-79.

# Text boxes

Н, Гц

5

7

9

11

13

15

17

19

10

11

12

13

14

15

Uэф, кВ

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0

5

10

15

Uэф, кВ

Iср, мА

при принудительной остановке

ротора

при автовращении ротора

Также при работе было выявлено, что с увеличением напряжения форма её деформируется, т.е. возникает значительная переменная составляющая. Возможно, это возникает из-за того, что разряд, растягиваясь по поверхности диэлектрика против вращения ротора, переполяризовывает диэлектрик и возникает запирающее поле, которое ведёт  к уменьшению напряжения; или это связано с тем, что электростатический двигатель, являющийся также и простейшим конденсатором, при больших токах разряда перестаёт быть дополнительным емкостным фильтром.

0

5

10

15

9

10

11

12

13

14

15

Uэф, кВ

N, Np, Wакт, Вт

Wa, Вт

N, ВА

Np, Вт

0

3

6

9

12

15

0

2

4

6

8

10

12

14

Uэф, кВ

N, Np, Wакт, Вт

Wакт, Вт

N, ВА

Np, Вт

з, %